Системы зажигания устанавливаемые на снегоходы «Тайга» с 1999 по 2009 г.:

| Период установки | Производитель | Наименование | Взаимозаменяемость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999-2002 г. | ОАО «РЗП», г. Рыбинск | 1. Маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); 2. Основание магдино ИБТС.453786.001-02 ИБТС.453786.001ТУ; 3. Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; 4. Трансформатор ИБТС.67.1155.004 ИБТС.67.1155.004ТУ | Комплектно | Устанавливалась на все комплектации снегоходов |
| 2002-2009 г. | ОАО «РЗП», г. Рыбинск | 1. Маховик 110900470-01 (пр-ва ОАО «РМ»); 2. Основание магдино ИБТС.453786.002-01 ИБТС.453786.001ТУ; 3. Коммутатор ИБТС.453631.005-02 ИБТС.453631.005ТУ; 4. Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва) | Комплектно | В период с 2003-2009 г. устанавливалась только на базовую комплектацию |
| 2003-2007 г. | DUCATI energia s.p.a., Италия | 1. Маховичное магнето фирмы «DUCATI» Flywheel Magneto 431 71 25 20; 2. Датчик PICK UP 433 13 3551N; 3. Коммутатор со встроенным трансформатором фирмы «DUCATI» C.D.I. UNIT WITH BOOSTER INTEGRATER 432 38 55 20 | Комплектно | Устанавливалась на все комплектации, кроме базовой |
| Конец 2007-2009 г. | DUCATI energia s.p.a., Италия | 1. Маховичное магнето MAGNETO ALTERN. A VOLANO 431 74 2040; 2. Датчик PICK UP 433 13 3570; 3. Коммутатор со встроенным трансформатором фирмы «DUCATI» (DIGITAL TWIN C.D.I. UNIT) 432 40 81 02 | Комплектно | Устанавливается на все комплектации, кроме базовой |